## Slide 1
Конструкция и техническое обслуживание танк-контейнеров

## Slide 2
Танк-контейнеры
Габаритные размеры и вес
Длина: 6058 мм (20 футов)
Ширина: 2438 мм (8 футов)
Высота: 2591 мм (8 футов 6 дюймов)
Максимальный вес брутто: 36000 кг (79365 фунтов)
Масса тары: 3600 - 3900 кг
Масса полезной нагрузки: 32100 - 32400 кг.

## Slide 3
Основные узлы танк-контейнера
4
5
6
7
8
12
10
9
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цистерна
Фитинг
Люк-лаз
Предохранительный клапан
Воздушный клапан
Пароподогрев
Нижнее сливное устройство
Трос аварийного закрытия
Термометр
Место установки ВСУ
Пенал для документов
12
14
14
Переходные площадки
1
2
3
2
1
13
14
15
Рама
11
13
Маркировка
Табличка КБК
15

## Slide 4
Рама танк-контейнера
Балочный (бимсовый) тип
Концевые рамы обеспечивают собственную прочность цистерны.
Каркасный тип
Цельная рама поддерживает цистерну по стальному каркасу.

## Slide 5
Арматурные отсеки
Большой арматурный отсек
Малый арматурный отсек

## Slide 6
Люк-лаз
Люк-лаз с крышкой
Люк-лаз предназначен для проведения операций по наливу и сливу груза, доступа внутрь цистерны для ее очистки и ремонта.
Оснащен быстросъемными барашковыми резьбовыми запорами

## Slide 7
Предохранительный клапан
Предохранительный клапан
Служит для выпуска паров перевозимого продукта и для впуска внутрь цистерны воздуха при аварийных ситуациях.

## Slide 8
Воздушный клапан
Воздушный клапан
Предназначен для регулировки давления внутри цистерны.
- Резьбового соединения
- Фланцевого соединения

## Slide 9
Верхнее сливное устройство
Верхнее сливное устройство
Предназначено для слива-налива груза.
- 2” шаровой кран
- 3” дроссельный клапан

## Slide 10
Нижнее сливное устройство
Нижнее сливное устройство
Нижнее сливное устройство имеет тройную степень защиты и включает в себя внутренний клапан с системой аварийного закрытия и дистанционным управлением закрывания, дроссельный клапан типа «баттерфляй» и крышку.

## Slide 11
Система пароподогрева
Танк-контейнер оборудован системой пароподогрева, состоящей из 6-ти продольных, не соприкасающихся с кольцами жесткости, линий и рассчитанной на давление 4 бар, с эффективной площадью нагрева 7,7 м2. Система пароподогрева имеет входной и выходной порты диаметром 1" BSP и ¾" BSP соответственно, расположены на задней стороне цистерны и закрываются пыленепроницаемыми резьбовыми крышками. Для удаления конденсата из системы имеется кран.

## Slide 12
Погрузо-разгрузочные работы
В порожнем состоянии
В груженом состоянии

## Slide 13
Слив/налив груза
Через люк-лаз
Через НСУ
Через ВСУ

## Slide 14
Маркировка ТК

## Slide 15
Система идентификации

## Slide 16
Коды размера и типа контейнера

## Slide 17
Инструкции по съемным цистернам

## Slide 18
Кодирование цистерн
L4BN

## Slide 19
Табличка КБК
Номер свидетельства о допущении, выдаваемого Регистром и год
Номер владельца контейнера
Страна, которая выдала допуск к эксплуатации и в каком году
Идентификационный номер контейнера, присвоенный заводом - изготовителем
Страна, предоставившая допущение, и номер допущения
Дата (месяц и год) изготовления
Идентификационный номер контейнера, присвоенный заводом – изготовителем
Максимальный эксплуатационный вес брутто
Допустимый вес на штабелирование при 1,8 g
Величина нагрузки при поперечном испытании на жесткость конструкции
КБК
К каркасу танк-контейнера дополнительно должна быть прочно прикреплена табличка с данными по цистерне в соответствии с требованиями применимых национальных и международных нормативных документов. Табличка с данными по цистерне танк-контейнеров для перевозки опасных грузов должна быть выполнена на английском языке и содержать основные технические характеристики.
КТК

## Slide 20
Калибровка
Количество продукции при отгрузке и приемке определяется объемно-массовым статическим методом, то есть замером высоты налива продукта в ТК линейкой, определением объема по таблицам калибровки, замером плотности и последующим расчетом массы нефтепродукта.

## Slide 21
Освидетельствование ТК
В соответствии с требованиями Международной Конвенции по безопасным контейнерам (КБК) и предписаниями Администрации Российской Федерации (РФ), в процессе эксплуатации контейнеры должны подвергаться освидетельствованиям компетентными органами с целью установления их технического состояния и его соответствия требованиям КБК.
Периодическая схема освидетельствования - освидетельствования выполняются через определенный интервал не более 30 месяцев и по результатам которых на табличках КБК наносится клеймо компетентной организации, выполнившей освидетельствование, и дата следующего освидетельствования.

## Slide 22
Освидетельствование ТК
Классификационное общество Российский морской регистр судоходства было создано 31 декабря 1913 года. С 1969 года РС является членом Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО).

## Slide 23
Ремонт ТК
Тяжелый ремонт
Рама
Цистерна
Средний ремонт
Запорно-предохранительная арматура
Мелкий ремонт
Навесное оборудование
Прочие элементы конструкции

## Slide 24
Очистка ТК
Акт формы ВУ-19 удостоверяет взрывобезопасность воздушной среды внутри котла и является документом, разрешающим производство работ на котле цистерны с применением открытого огня.
Акт формы ВУ-20 является документом, удостоверяющим пригодность цистерн в коммерческом отношении для налива того продукта, наименование которого указано в нем.
Очистка танк-контейнера - удаление остатков ранее перевозимых грузов

## Slide 25
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
www.infobm.ru info@infobm.ru
Тел. : +7 495 980 80 90
Факс: +7 499 322 20 96
Россия, Москва, 109544 б-р Энтузиастов, д. 2
УЧАСТНИК ЕВРОПЕЙСКИХ АССОЦИАЦИЙ